Содержание

Внешний вид	6

Начало работы	11

Подключение к Интернету	19

Доступ на WEB-страницу конфигурации	20

Использование	21

Советы	29

Меры предосторожности	30

Wi-Fi-устройства (смартфоны, планшетные ПК, игровые приставки и т.д.), а также ноутбуки и персональные компьютеры можно подключить к Интернету, используя беспроводной LTE-роутер 826FT

Примечание:

Фактический вид устройства и поддерживаемые функции могут отличаться от приведенных в настоящем руководстве пользователя. Все рисунки и описания функций в данном разделе приведены для справки.

## Сценарии подключения

Wi-Fi-устройства (например, смартфоны, планшетные ПК и игровые приставки) или ПК можно подключить к Интернету, используя беспроводной LTE-роутер 826FT. Процесс подключения зависит от операционной системы Wi-Fi-устройства или ПК. Устанавливая подключение, следуйте инструкциям, приведенным в руководстве подключаемого устройства.

Для доступа в Интернет посредством USB-подключения установите драйвер, следуя инструкциям.

Сценарий 1: Доступ в Интернет по сети LTE, 3G или 2G

Беспроводной роутер предоставляет доступ в Интернет по сети Вашего оператора (LTE, 3G или 2G).

Сценарий 2: Доступ в Интернет по сети Wi-Fi

Находясь в зоне покрытия сети Wi-Fi в аэропорту, кафе, гостинице или дома, Вы можете использовать эту сеть для подключения к Интернету, сократив тем самым расходы на трафик по сети LTE, 3G или 2G.

Внешний вид

Кнопка питания

Информационный дисплей

Порт microUSB

Кнопка MENU

Отверстие для ремешка

## Экран

Рабочий экран

- Индикация роуминга

R: включена передача данных в роуминге.

- Уровень сигнала

: уровень сигнала от слабого до сильного.

- Тип сети

2G/3G/4G: подключено к сети 2G/3G/LTE.

: подключено к сети Wi-Fi.

- Wi-Fi

Сеть Wi-Fi включена.

Количество подключенных Wi-Fi-устройств.

- Аккумулятор

: уровень заряда аккумулятора от минимального до максимального.

- SMS-сообщения

Новые сообщения.

Количество новых сообщений.

- Статус сетевого соединения

Интернет-соединение установлено.

- Статус функции Internet WLAN

Функция Internet WLAN включена.

- Статистика передачи данных

Трафик в текущем месяце

Лимит ежемесячного трафика, установленный пользователем

Примечание:

Задать дату начала подсчета статистики ежемесячного трафика и лимит трафика можно на WEB-странице конфигурации.

Статистика передачи данных носит справочный характер. Точную информацию об использованном трафике можно узнать у оператора.

ПУНКТЫ РАЗДЕЛА МЕНЮ

        - Назад (Back)

Возврат к предыдущему экрану.

        - Опции

        - Подсказки

Нажмите кнопку MENU для прокрутки вниз и кнопку  для подтверждения действия.

Экран обновления

        - Новое ПО (New software)

Есть доступные обновления.

        - Обновление (Update)

Нажмите кнопку , чтобы начать обновление.

        - Отмена (Cancel)

Нажмите кнопку MENU, чтобы пропустить обновление.

## Имя сети (SSID) и пароль (ключ)

При первом подключении Wi-Fi-устройства к беспроводному LTE Wi-Fi роутеру 826FT может потребоваться ввести имя сети (SSID) и пароль (ключ). 

Имя сети (SSID) и пароль (ключ) по умолчанию напечатаны на этикетке, расположенной под аккумуляторной батареей роутера 826FT.

Чтобы посмотреть имя сети (SSID) и пароль (ключ) на экране:

        - Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран меню.

        - Нажмите кнопку MENU, чтобы переместиться к пункту Info (информация).

        - Нажмите кнопку , чтобы зайти в меню Info (информация).

Начало работы

## Подготовка к работе

Установите SIM-карту МТС, карту microSD и аккумулятор, как показано на рисунках ниже

Внимание:

Карта microSD является дополнительным аксессуаром. Если карта microSD не входит в комплект поставки, Вы можете приобрести ее самостоятельно.

## Зарядка аккумулятора

Если беспроводной LTE-роутер 826FT не использовался в течение длительного периода времени или его аккумулятор полностью разряжен, Вы не сможете включить устройство сразу же после начала зарядки. Зарядите устройство в течение нескольких минут, затем включите его.

Способ 1: С помощью зарядного устройства

Примечание:

Используйте только зарядное устройство, выпущенное производителем беспроводного LTE-роутера 826FT и совместимое с ним. Использование несовместимого или выпущенного неизвестным производителем зарядного устройства может привести к неисправной работе, поломке или возгоранию беспроводного роутера. При этом все гарантии, явные или подразумеваемые, на данное устройство аннулируются.

Зарядное устройство является дополнительным аксессуаром. Если зарядное устройство не входит в комплект поставки, Вы можете приобрести его самостоятельно.

С беспроводным LTE Wi-Fi роутером 826FT совместимо micro USB зарядное устройство модели HW-050100XYW, где X и Y означает букву или номер Вашего региона. Более подробную информацию о модели зарядного устройства Вы можете получить у авторизованного дилера устройства в Вашем регионе.

Способ 2: Подключение к ПК для зарядки

Подключите беспроводной LTE-роутер 826FT к ПК с помощью кабеля передачи данных, который входит в комплект поставки.

## Блок питания для других устройств

Вы можете использовать беспроводной LTE роутер 826FT в качестве источника питания или зарядного устройства для другого абонентского оборудования (Мобильные телефоны, MP3-плееры, Bluetooth- гарнитуры и т.д)

Внимание:

Кабель AF10 является дополнительным аксессуаром. Если он не входит в комплект поставки, Вы можете приобрести его самостоятельно.

## Включение беспроводного роутера 826FT

Нажмите и удерживайте кнопку , пока не загорится экран, — Беспроводной LTE-роутер 826FT включен.

На WEB-странице конфигурации Вы можете включить или отключить режим быстрой загрузки, которая значительно снижает время загрузки беспроводного LTE-роутера 826FT.

Примечание:

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить беспроводной LTE-роутер 826FT.

Если беспроводной LTE-роутер 826FT неисправен или не выключается, нажмите и удерживайте кнопку  10 секунд для его принудительного выключения.

Отключайте режим быстрой загрузки в самолете.

Подключение к Интернету

## По сети LTE, 3G или 2G

При передаче данных беспроводной LTE-роутер 826FT автоматически подключится к Интернету. Если передача данных не осуществляется в течение определенного времени, беспроводной LTE-роутер 826FT автоматически прерывает интернет-соединение.

Примечание:

Вы можете настроить автоматическое подключение беспроводного LTE-роутера 826FT к Интернету в роуминге на WEB-странице конфигурации. При отключении этой функции беспроводной LTE-роутер 826FT автоматически отключается от Интернета в роуминге. В этом случае, чтобы подключиться к Интернету, необходимо настроить соединение вручную.

## По сети Wi-Fi

        - Убедитесь, что функция Internet WLAN включена.

        - Беспроводной LTE-роутер 826FT автоматически подключится к точке доступа Wi-Fi, заданной Вами или Вашим оператором. После подключения к сети Wi-Fi на экране беспроводного LTE-роутера 826FT появится значок  и имя (SSID) точки доступа Wi-Fi.

Примечание:

После настройки подключения к сети Wi-Fi беспроводной LTE-роутер 826FT при следующем включении в этой же зоне покрытия автоматически подключится к той же сети Wi-Fi.

Более подробную информацию о добавлении точки доступа Wi-Fi см. в разделе «Добавление точки доступа Wi-Fi».

Доступ на WEB-страницу конфигурации

- Убедитесь, что соединение между беспроводным LTE-роутером 826FT и Wi-Fi-устройством или ПК установлено.

- Откройте браузер и введите в адресной строке http://192.168.8.1.

Примечание:

Если этот IP-адрес конфликтует с другими IP-адресами в этой сети, IP-адрес беспроводного LTE-роутера 826FT автоматически изменится. Проверьте текущий IP-адрес на экране беспроводного LTE-роутера 826FT.

- Введите имя пользователя и пароль для доступа на WEB-страницу конфигурации.

Примечание:

Имя пользователя по умолчанию admin.

Пароль по умолчанию admin.

Использование

## Режим энергосбережения

Если беспроводной LTE-роутер 826FT не используется в течение определенного времени, он переходит в режим ожидания, при этом его экран выключается. Нажмите на любую кнопку, чтобы включить экран.

Если беспроводной LTE-роутер 826FT работает от аккумулятора, можно настроить автоматическое отключение сети Wi-Fi. Тогда беспроводной роутер будет автоматически отключать сеть Wi-Fi, если в течение предустановленного времени к нему не подключено ни одно Wi-Fi-устройство. Нажмите на любую кнопку, чтобы включить Wi-Fi снова.

## Подтверждение PIN-кода

Если включена защита PIN-кодом, зайдите на WEB-страницу конфигурации и следуйте подсказкам, чтобы ввести верный PIN-код. PIN-код и PUK-код поставляются вместе с SIM-картой. Для получения более подробной информации свяжитесь с Вашим оператором.

## Активация режима WPS

        - Нажмите кнопку MENU три раза подряд, чтобы перейти к функции WPS.

        - Нажмите кнопку , чтобы активировать WPS на беспроводном LTE Wi-Fi роутере.

        - Включите функцию WPS на устройстве Wi-Fi.

Примечание: Информация о функции WPS устройства Wi-Fi находится в руководстве пользователя устройства Wi-Fi.

## Включение и выключение функции Internet WLAN

- Нажмите кнопку MENU четыре раза подряд, чтобы перейти к функции Internet WLAN.

- Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить функцию Internet WLAN.

Примечание:

Вы также можете включить или выключить функцию Internet WLAN на WEB-странице конфигурации беспроводного LTE-роутера 826FT.

После включения функции Internet WLAN к беспроводному LTE-роутеру 826FT можно подключить до десяти Wi-Fi-устройств.

## Добавление точки доступа Wi-Fi

- Войдите на WEB-страницу конфигурации.

- На странице настроек выберите Internet WLAN.

- Найдите нужную точку доступа Wi-Fi и подключитесь к ней.

## Восстановление заводских настроек

Если Вы забыли, какие изменения Вы внесли в параметры беспроводного LTE-роутера 826FT, Вы можете восстановить заводские настройки и перенастроить его.

Нажмите и удерживайте кнопку Reset (Сброс), пока не выключится экран. Заводские настройки беспроводного LTE-роутера 826FT успешно восстановлены.

Примечание:

Восстановление заводских настроек удалит все персональные настройки беспроводного LTE-роутера 826FT, настройки WEB-страницы конфигурации также будут изменены на настройки по умолчанию.

# Пример 1: Подключение к ПК по Wi-Fi (на примере ОС Windows 7)

        - Убедитесь, что на беспроводном LTE-роутере 826FT включена функция Wi-Fi.

        - Выберите Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Подключение к Интернету (Start > Control Panel > Network and Internet > Connect to a network).

Примечание:

Чтобы настроить Wi-Fi-соединение, на ПК должен быть установлен адаптер беспроводной сети. Если на ПК отображается беспроводное сетевое подключение, адаптер беспроводной сети установлен. Если нет, проверьте, установлен ли на Вашем ПК адаптер беспроводной сети.

        - Выберите сеть, обозначенную идентификатором SSID беспроводного LTE-роутера 826FT, и нажмите Подключить (Connect).

Примечание:

Если для беспроводного роутера уже задан параметр шифрования, введите пароль (ключ шифрования).

Чтобы посмотреть текущее имя сети (SSID) и пароль (ключ), выполните действия, описанные в разделе «Имя сети (SSID) и пароль (ключ)».

        - Дождитесь появления значка беспроводного соединения в строке состояния в нижней правой части экрана ПК. Это означает, что беспроводное соединение установлено.

# Пример 2: Подключение к игровой приставке по Wi-Fi (на примере Sony PSP)

        - Включите WLAN на PSP.

        - Выберите Настройки > Настройки сети (Settings > Network Settings).

        - Выберите Режим инфраструктуры (Infrastructure Mode).

        - Выберите Новое подключение (New Connection) и задайте название соединения.

        - Выберите Сканирование (Scan), чтобы найти все сети в указанном диапазоне. На экране появится список точек доступа.

        - Выберите сеть, обозначенную идентификатором SSID беспроводного LTE-роутера 826FT и нажмите кнопку ► на Вашей приставке. Подтвердите идентификатор SSID, затем введите пароль (ключ).

        - Нажмите кнопку ► на Вашей игровой приставке, чтобы продолжить, затем нажмите кнопку X, чтобы сохранить настройки.

        - Выберите Тест-соединение (Test Connection), чтобы проверить соединение.

        - Откройте интернет-браузер и подключитесь к сети Интернет.

# Пример 3: Подключение планшетного ПК по WiFi 
(на примере iPad)

        - Нажмите Настройки > WLAN (Settings > WLAN), чтобы включить Wi-Fi.

        - Будет произведен автоматический поиск доступных сетей, на экране появится список точек доступа.

        - Выберите сеть, обозначенную идентификатором SSID беспроводного LTE-роутера 826FT.

        - При необходимости введите пароль и нажмите Подкл. (Join) (Закрытые сети отображаются значком «Замок».)

Примечание:

Другие Wi-Fi-устройства (iPhone, iPod touch, PS3 и NDSi) могут также подключаться к Интернету с помощью беспроводного LTE-роутера 826FT. Более подробную информацию смотрите в руководствах пользователя этих WiFi-устройств.

Советы

При продолжительном использовании в непроветриваемом помещении беспроводной LTE-роутер 826FT может перегреваться. При перегреве беспроводной LTE-роутер 826FT автоматически отключится от сети и выключится. В этом случае подождите некоторое время, пока устройство не остынет, и продолжите работу в хорошо проветриваемом помещении.

При сбое в работе беспроводного LTE-роутера 826FT, выполните следующие действия:

Посмотрите онлайн-справку на WEB-странице конфигурации.

Перезапустите беспроводной LTE-роутер 826FT.

Восстановите заводские настройки беспроводного LTE-роутера 826FT.

Свяжитесь с Вашим оператором.

Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.

Электронное оборудование

Выключайте ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.

Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к вашему оператору.

Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

Потенциально взрывоопасная среда

Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.

Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

Безопасность дорожного движения

Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте ваше беспроводное устройство во время вождения.

Все внимание на дорогу. Помните, что основная задача водителя — обеспечить безопасность движения.

Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.

Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.

Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

Условия эксплуатации

Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.

Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.

Температура эксплуатации устройства 0 - + 35 °C. Температура хранения устройства - 10 - +45 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.

Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например в коробки или сумки.

Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.

Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.

Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.

Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

Безопасность детей

Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.

Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

Аксессуары

Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.

Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Нарушение этого требования может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства.

Зарядное устройство

Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.

Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от сети электропитания и данного устройства.

Не допускайте падения зарядного устройства и не ударяйте его.

Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.

Не трогайте кабель питания мокрыми руками. Не тяните за кабель питания при отключении зарядного устройства.

Не трогайте данное устройство или зарядное устройство мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.

Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость или оно использовалось в помещении с повышенным уровнем влажности, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки устройства.

Убедитесь, что зарядное устройство отвечает требованиям пункта 2.5 стандарта IEC60950-1/EN60950-1 и прошло тестирование и сертификацию в соответствии с национальными или региональными стандартами.

Подключайте данное устройство только к продуктам с маркировкой USB-IF или устройствам, отвечающим требованиям программы USB-IF.

Аккумуляторная батарея

Не допускайте контакта аккумуляторной батареи с токопроводящими материалами, такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. Это может привести к короткому замыканию, получению травм и ожогов.

Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и попадания на нее прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться.

Не пытайтесь самостоятельно модифицировать аккумуляторную батарею или проводить ее восстановительный ремонт. Не вставляйте в аккумуляторную батарею посторонние предметы, не погружайте ее в воду или другие жидкости. Это может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.

В случае протечки аккумуляторной батареи не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. В случае попадания электролита на кожу или в глаза немедленно промойте их чистой водой и как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.

Если в процессе зарядки или хранения обнаружилась деформация, изменение цвета или перегрев аккумуляторной батареи, немедленно прекратите использование устройства и извлеките аккумуляторную батарею. Дальнейшее использование поврежденной аккумуляторной батареи может привести к протечке электролита, возгоранию или взрыву.

Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи. Это может привести к взрыву. Аккумуляторные батареи также могут взорваться при наличии повреждений.

Производите утилизацию использованных аккумуляторных батарей согласно местным правилам. Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.

Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению или взрыву.

Не деформируйте и не протыкайте аккумуляторную батарею. Это может привести к короткому замыканию или перегреву.

Не допускайте падения устройства или аккумуляторной батареи. При падении на твердую поверхность устройство или аккумуляторная батарея может повредиться.

При значительном сокращении продолжительности работы устройства в режиме разговора и в режиме ожидания замените аккумуляторную батарею.

Если на устройстве установлена встроенная несъемная аккумуляторная батарея, не пытайтесь ее извлечь самостоятельно. В противном случае вы можете повредить устройство. По вопросу замены аккумуляторной батареи обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Уход и обслуживание

Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.

Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.

Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.

Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.

Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.

Не оставляйте карты с магнитной полосой, например кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.

Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Производитель: Huawei Technologies Co., Ltd.

Адрес: КНР, 518129, г. Шэньчжэнь, Лунган, Баньтянь, Промышленная зона Huawei

Импортёр: ООО “Мобильный портал”,

Адрес: Россия, 125445 г. Москва, Валдайский проезд, д. 8

Гарантийный талон

| Производитель | Модель | IMEI | Serial No |
| --- | --- | --- | --- |

Ф.И.О. и подпись продавца:____________________________________________

Дата продажи:__________________________

Ф.И.О. и подпись покупателя:___________________________________________

Фирма-продавец:______________________________________________________

Печать продавца:________________________

Адрес магазина:____________________________________________________

1. Гарантия распространяется на устройства, исходя из условий и процедур, определенных производителем и поставщиком данного типа оборудования.

2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.

3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.

4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

Подпись покупателя:________________________

Дата:___________________________________